Мультимедийный проектор

Многие хорошо представляют, для чего им нужен проектор, но слабо ориентируются в характеристиках аппаратов и в используемой терминологии. На рынке представлены десятки моделей, причём стоят они достаточно дорого, и сделать правильный выбор не так-то просто.

Мультимедийный проектор представляет собой автономный прибор, обеспечивающий передачу (проецирование) на большой экран информации, поступающей от внешнего источника - компьютера, видеомагнитофона, CD и DVD-плеера, видеокамеры, телевизионного тюнера и т.п.

Любой проектор может использоваться только в сочетании с внешним источником информации.

Абсолютное большинство моделей, выпускаемых в настоящее время, имеют как компьютерные, так и видео входы. Тем не менее, существуют проекторы только с видео входами (их принято называть видео проекторами) и только с компьютерными входами.

Основными характеристиками мультимедийного проектора являются:

- разрешающая способность (разрешение);

- световой поток (яркость);

- вес.

Дополнительными характеристиками, влияющими на выбор проектора, являются:

- контрастность;

- равномерность освещения;

- наличие ZOOM-объектива;

- количество и типы входных и выходных разъёмов.

Разрешающая способность

Данный параметр характеризует дробность видео картинки, создаваемой проектором, и определяется числом светящихся элементов - пикселей ЖКД или микрозеркал. По разрешающей способности проекторы обычно соответствуют видео картам, используемым в персональных компьютерах и рабочих станциях:

VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024х780), SXGA (1280х1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600x1200). В каждой паре чисел первое показывает число пикселей по горизонтали, а второе - по вертикали изображения.

Чем выше разрешение, тем меньше размеры светящихся элементов и более качественно изображение на экране.

Рекомендуется выбирать разрешение с учётом характера проецируемой информации, ориентируясь на нижеприведенную таблицу:

| Проецируемая информация | Рекомендуемое разрешение |
| --- | --- |
| Компьютерные презентации, подготовленные с помощью Power Point, а также простая графика и крупные тексты | SVGA (800x600) |
| Видео и DVD-фильмы при проецировании на экран с диагональю до 3 м | SVGA (800x600), WVGA (854X480), WSVGA (960x540) |
| Таблицы, подготовленные в Exсel, мелкие тексты, архитектурная графика | XGA (1024х780) |
| Видео и DVD-фильмы при проецировании на экран с диагональю более 3 м | XGA (1024х780), WXGA (1365x768) |
| CAD/CAM приложения, машино- и приборостроительные чертежи, географические карты и т.п. | SXGA (1280х1024), SXGA+ (1400x1050) |
| DVD-фильмы, телевидение высокой четкости при обеспечении высокого качества изображения. | SXGA (1280х1024), SXGA+ (1400x1050), UXGA (1600х1200), HD2K (1920x1080) |

Проекторы имеют возможность воспринимать сигнал с меньшим и с большим разрешением, чем номинальное, за счет использования компрессии (сжатия информации). При этом, естественно, происходят некоторые искажения картинки, зачастую заметные для глаза. Интенсивность этих искажений зависит от качества алгоритма компрессии, используемого в конкретном проекторе.

Наилучшая картинка получается в случае, когда разрешения компьютерной видео карты и проектора совпадают.

Если проектор оринтирован прежде всего на показ DVD-фильмов и TV-программ, целесообразно выбрать модель, у которой воспроизводящий элемент имеет формат 16:9.

Световой поток

Световой поток мультимедиа и видео проекторов измеряют в лм (люмен). Этот параметр был введен в 1982 году Американским Институтом Национальных Стандартов (ANSI) в качестве единицы, характеризующей среднюю величину светового потока проектора по девяти равномерно распределенным по площади экрана зонам.

Световой поток проекторов сегодня достигает 25000 ANSI лм.

Для домашних кинотеатров, рассчитанных на просмотр фильмов в условиях затемнения, достаточно использовать проектор со сравнительно небольшим световым потоком, от 600 до 1500 ANSI лм. Если же видеопоказ происходит в освещенном зале, целесообразно использовать проектор с высокой яркостью.

Выбор проектора (его разрешение, световой поток, размер проецируемого изображения и др.) должен делаться всякий раз, исходя из конкретных условий эксплуатации и тех задач, которые проекционная система предназначена решать.

Вес

По весу выделяют следующие категории проекторов:

- стационарные более 18 кг;

- переносные 9 - 18 кг;

- портативные 4,5 - 9 кг;

- ультра портативные 2,25 - 4,5 кг;

- микро портативные менее 2,25 кг;

- palm ("с ладонь") менее 1,4 кг.

При равных характеристиках более тяжелые аппараты стоят дешевле.

Уменьшение веса достигается за счёт ухудшения функциональных возможностей проектора, так что к выбору маленького проектора надо относиться крайне осмотрительно. Если же проектор установлен стационарно, несколько лишних килограммов особого значения не имеют.

Контрастность – это отношение максимальной освещенности контрольного экрана к минимальной при проецировании белого и черного поля соответственно. С этим показателем существует неопределенность, так как в паспортных данных проекторов иногда нет ссылок на стандарт измерения, и не понятно, относятся ли данные контрастности только к центру изображения или выведены по методике ANSI. Последняя предусматривает усреднение данных измерений по весьма распределенным зонам (без центральной) отдельно для белого и черного полей и вычисление отношения средних величин, которое в итоге редко превышает 150:1.

Равномерность освещения показывает отношение минимальной освещенности (на периферии изображения) к максимальной (в его центре); в хороших проекторах этот показатель превышает 70%.

Наличие ZOOM-объектива. Большинство современных мультимедийных проекторов комплектуются варио объективами с изменяемым фокусным расстоянием (так называемые, объективы с трансфокаторами, или ZOOM-объективы). Наличие ZOOM-объектива существенно упрощает подготовку к видео показам, т.к. позволяет менять размер изображения, не передвигая проектор. В наиболее совершенных моделях объективы оснащены электроприводами, позволяющими не только вручную, но и с пульта ДУ изменять масштаб изображения и регулировать фокусировку. Это качество, безусловно, удобно, особенно при потолочном креплении проектора, но зато удорожает аппарат.

Количество и типы входных и выходных разъёмов (панель соединений).

Проекторы могут достаточно сильно различаться составом панели соединений. Любой проектор имеет, по крайней мере, один компьютерный или видео вход для соединения с внешним источником данных. Современные проекторы имеют достаточно развитую панель соединений, включающую:

1 или 2 аналоговых (RGB) компьютерных входа,

1 RGB выход для параллельного подключения компьютерного монитора,

несколько портов для подключения видео источников. Как правило, мультимедиа и видео проекторы способны воспринимать как композитные (низкочастотные) видео сигналы, так и более качественные сигналы формата S-video. Поэтому проекторы имеют одну или две пары композитных и S-video разъёмов. Наиболее совершенные модели имеют также раздельные входы для компонентного видео сигнала, обеспечивающего наилучшее качество изображения. Компонентный сигнал может поступать от спутниковых тюнеров HDTV и от некоторых DVD-плееров,

1 или 2 аудио входа,

последние модели проекторов оснащаются также входом для цифрового компьютерного сигнала (формата DVI).

Могут также присутствовать разъёмы для подключения компьютерной мыши, для управления проектором от внешнего компьютера (шины RS-232 и/или USB), для подключения внешнего аудио усилителя.

Функциональные возможности

Современные мультимедийные проекторы имеют, как правило, стандартный набор функциональных возможностей, среди которых:

- наличие экранного меню и пульта дистанционного ИК управления (иногда такой пульт может превращаться в кабельный);

- инверсия изображения по горизонтали и по вертикали, что позволяет использовать просветные экраны и потолочное крепление проектора;

- возможность регулировки яркости, контрастности, чёткость изображения;

- возможность настройки цветовой гаммы;

- возможность подстройки под параметры входных компьютерных и видео сигналов;

- возможность дистанционного управления курсором компьютера (так наз. инфракрасная экранная мышь);

- возможность механической корректировки трапециидальных искажений изображения с помощью выдвижных ножек;

- возможность выбора языка меню (к сожалению, русский, как правило, отсутствует).

Кроме того, проекторы имеют дополнительные функциональные возможности, отличающиеся в разных моделях. Можно назвать наиболее распространённые:

- стоп-кадр - возможность "заморозить" изображение,

- "электронная лупа" - возможность сильного (до 30 раз) увеличения выделенного участка изображения, поступающего из компьютера,

- функция "картинка в картинке" - возможность одновременного показа изображений, поступающих от двух независимых источников,

- лазерная указка, встроенная в пульт дистанционного управления,

- автоматическое управление режимом работы вентилятора в зависимости от температуры окружающей среды,

- поддержка цифровых телевизионных стандартов DVT и HDTV (телевидение высокой чёткости),

- возможность выбора формата изображения (4:3 или 16:9),

- запоминание установок проектора для большого количества источников сигнала,

- возможность замены объектива и наличие сменных длиннофокусных и короткофокусных объективов,

- возможность механического смещения объектива, что особенно важно при сведении изображений от нескольких проекторов,

- наличие сетевого концентратора, обеспечивающего возможность включения проектора в локальную сеть,

- встроенная программная защита от краж и несанкционированного использования,

- специальная функция для работы с интерактивными досками,

- автоподсветка клавиш на панели управления,

- возможность установки собственной заставки на экране.

- сетевые возможности (управление по сети, встроенный браузер, e-mail клиент и пр.)

Могут встречаться и другие дополнительные функции.

Естественно, нет такого проектора, в котором воплощены все перечисленные возможности, поэтому при выборе проектора необходимо ориентироваться на те функции, которые действительно необходимы для конкретного применения.